## Slide 1: Les codes correcteurs
Modélisations Mathématiques
Bouëte-Giraud Titouan, Gathignol Yoann, Robert Guillaume

## Slide 2
Des erreurs peuvent survenir lors de la transmission d’un message
  Ex : Bruit de fond au téléphone, rayures sur un disque…
En informatique : inversion du signe d’un bit

## Slide 3: Introduction
Qu’est-ce qu’un code correcteur et en quoi cela consiste-t-il ?
- Erreurs lors de la transmission d’un message
- Détection / Correction des ces erreurs
IV. Le CRC (Cyclic Redundancy Code)
V. Principe de Hamming
II. Le code de parité
III. Le code de répétition
I. La probabilité des erreurs
Conclusion
Introduction

## Slide 4: Introduction
Changement de valeur d’un bit : Transmission  Réception
      1011 0010 1011 0110
Le taux d’erreur par bit s’exprime par : NbErr/NbBits
                1 / 10  10^-1
IV. Le CRC (Cyclic Redundancy Code)
V. Principe de Hamming
II. Le code de parité
III. Le code de répétition
I. La probabilité des erreurs
Conclusion
Introduction

## Slide 5: Plan
I. La probabilité des erreurs
II. Le code de parité
III. Le code de répétition
IV. Le CRC (Cyclic Redundancy Code)
V. Principe de Hamming

## Slide 6: I. La probabilité des erreurs
Environ 1 erreur pour 1 000 000 de bits transmis.
Rendement d’un code : nombre d’erreur/quantité de données transmise.
Remarque : Il peut être préférable de renvoyer plutôt que corriger.
IV. Le CRC (Cyclic Redundancy Code)
V. Principe de Hamming
II. Le code de parité
III. Le code de répétition
I. La probabilité des erreurs
Conclusion
Introduction

## Slide 7: I. La probabilité des erreurs
k = le nombre de bits transmis correctement
n = le nombre de bits transmis
P est donc la probabilité d’avoir des erreurs
IV. Le CRC (Cyclic Redundancy Code)
V. Principe de Hamming
II. Le code de parité
III. Le code de répétition
I. La probabilité des erreurs
Conclusion
Introduction

## Slide 8: II. Le code de parité :
Rajout d’un bit de parité à la fin d’un mot.
Somme des autres bits du mot.
Ex : Données: 1 0 0 0 1 1 1
Données: 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0
IV. Le CRC (Cyclic Redundancy Code)
V. Principe de Hamming
II. Le code de parité
III. Le code de répétition
I. La probabilité des erreurs
Conclusion
Introduction

## Slide 9: III. Le code de répétition :
Ex : On rajoute un bit identique pour chacun des bits à transmettre.
Données: 1 0 1 1 Données: 1 0 1 1
Code: 1 1 0 0 1 1 1 1 Code: 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1
Rendement faible mais très efficace
IV. Le CRC (Cyclic Redundancy Code)
V. Principe de Hamming
II. Le code de parité
III. Le code de répétition
I. La probabilité des erreurs
Conclusion
Introduction

## Slide 10: IV. CRC (Cyclic Redundancy Code)
A chaque message est associé un code de contrôle (déduit du polynôme générateur)
  Exemple :  1 0110
Contrôle du message avec division polynomiale
IV. Le CRC (Cyclic Redundancy Code)
V. Principe de Hamming
II. Le code de parité
III. Le code de répétition
I. La probabilité des erreurs
Conclusion
Introduction

## Slide 11: V. Principe de Hamming
Un dictionnaire contient les valeurs possible
On compare ces valeurs avec celles obtenues à la réception
IV. Le CRC (Cyclic Redundancy Code)
V. Principe de Hamming
II. Le code de parité
III. Le code de répétition
I. La probabilité des erreurs
Conclusion
Introduction

## Slide 12: Conclusion
L’efficacité du code dépend de la taille de ce que l’on veut transmettre.
L’utilisation dépend du contexte.
  Exemple CRC - 16 :
    Mot 9 bits, rendement : 36%
    Mot 170 bits, rendement : 91%
IV. Le CRC (Cyclic Redundancy Code)
V. Principe de Hamming
II. Le code de parité
III. Le code de répétition
I. La probabilité des erreurs
Conclusion
Introduction
12/12